9.5. Задания на выполнение расчетно-графических работ  1

Расчет  разветвленной цепи постоянного тока

Содержание задания:   определить токи во всех    ветвях   схемы, составить

баланс мощностей, найти показания вольтметров, найти входную    проводимость схемы для источника   E2  и взаимную проводимость с ветвью  E3 - R3. Определить  также  ток   i2   методом эквивалентного генератора.  Варианты схем  и  числовые данные  параметров элементов схем даны в приложении 1. Номера вариантов напечатаны у вывода шины заземления.

Расчетно-графическая   работа 1.  Пример  выполнения

Рис. 9.5.1. Схема электрической цепи

Контурные токи направлены по часовой стрелке. Токи в ветвях направлены

в сторону зачерненной клеммы амперметра. Показания приборов получены

в результате моделирования.

Дано:   Ом,    Ом,  Ом,   Ом,  Ом,

В,  В,  В,  В,  В,  А,   А.

Решение

Первый контур с контурным током I 1  включает резисторы  2, 4, 6.

Второй контур с контурным током I 2  включает резисторы  3, 4, 5, 6.        Номер тока ветви совпадает с номером резистора в этой ветви.

Ток   направлен по цепи   ,  ток     по цепи .

Уравнения для  контурных токов:

,

Составление матриц коэффициентов    и  свободных  членов  . Определение  контурных токов:

, , ,

,

, , , .

Нахождение токов в ветвях:

, , , , ,

А, А, А, А , А.

Вычисление определителя:                        Вычисление входной проводимости:

.                               , сим

Вычисление взаимной проводимости:

, сим.

Данный прием используется при условии,  что ветви E2-R2 и E3-R3

являются независимыми.                                                                                                                                                                                                          Вычисление мощности потребителей:

,   P1= Вт.

Вычисление мощности источников:

,

Вт.

Вычисление ЭДС эквивалентного генератора E при разомкнутой цепи R2, E2: Здесь ;     .  Отсюда   А.

, В.

Ток в цепи будет равен

,   А.

Приложение 1. Числовые данные и варианты схем РГР-1

Таблица

Числовые данные параметров схем для 
расчетно-графической работы  1

Расчет разветвленной цепи постоянного тока

| Номер группы | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 |
| 8 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Номер группы | I | I1 | Е2 | Е3 | Е4 | Е5 | Е6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | А | В | В | В | В | В |
| 1 | 4 | 2 | 30 | 40 | 50 | 60 | 20 |
| 2 | 4 | 2 | 40 | 50 | 40 | 20 | 10 |
| 3 | 4 | 2 | 40 | 20 | 30 | 40 | 10 |
| 4 | 4 | 2 | 35 | 40 | 70 | 25 | 15 |
| 5 | 4 | 2 | 50 | 30 | 40 | 50 | 30 |
| 6 | 4 | 2 | 40 | 50 | 60 | 30 | 15 |
| 7 | 4 | 2 | 20 | 30 | 40 | 50 | 20 |
| 8 | 4 | 2 | 35 | 40 | 70 | 25 | 15 |
| 9 | 4 | 2 | 40 | 30 | 20 | 50 | 20 |
| 10 | 4 | 2 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |

Варианты схем РГР-1