9.6. Задания на выполнение расчетно-графических работ 2

Расчет разветвленной цепи переменного синусоидального тока

Содержание задания: определить   токи  в   ветвях,  построить  векторную диаграмму, составить баланс  активных  и   реактивных   мощностей,  определить активную мощность  W  на  участке  А В  цепи, написать условие  возникновения резонанса напряжений (и токов, если  таковое   возможно), записать   мгновенное   значение    тока   источника.  Варианты  схем и величины параметров элементов цепи даны в  приложении   2.  Номер варианта напечатан у верхнего узла, к которому   подключен внешний источник.

Расчетно-графическая работа  2. Пример выполнения

Показания приборов есть результат моделирования (значения эффективные).

Рис. 9.6.1. Схема электрической цепи

Дано:  Ом  ,  Гн   , Ом ,  Ф , , Гн,  Ф   ,   Ом  ,   , рад/с;   , .

Расчет сопротивлений ветвей и всей цепи:

,  ,  ,  ,

,  , ,  ,

,  ,  .

Расчет токов в  ветвях и напряжений:

,  ,  , , ,  ,

, , ,

, , ,

, , , ,

, ,

, .

Показания ваттметра, у которого токовая обмотка включена в  цепи 1 2,  а потенциальная  подключена к узлам 1 и 3:

, Вт.

Проверка: , Вт.

Баланс мощностей источника и потребителей:

,  Вт.

,  Вт.

, ВАр.

,      ВАр

Условие резонанса токов:  мнимая часть проводимости Im(Y) участка 2 3

равна нулю.  Обозначим :

, , ,

. Отсюда получим: .

Резонансная частота :

.

Приложение 2.  Числовые данные и варианты схем РГР-2

Таблица

Числовые данные параметров схем для 
расчетно-графической работы  2                                                                                      Расчет разветвленной цепи синусоидального переменного тока

| ( | R1 | L1 | C1 | R2 | L2 | C2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рад/с | Ом | мГн | мкФ | Ом | мГн | мкФ |
| 103 | 20 | 30 | 25 | 10 | 25 | 50 |
|  | R3 | L3 | C3 | R4 | L4 | C4 |
|  | Ом | мГн | мкФ | Ом | мГн | мкФ |
|  | 30 | 40 | 100 | 20 | 20 | 25 |

| Номера групп | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Um, B | 120 | 60 | 240 | 140 | 320 |
| (U, град | 90( | 45( | 30( | (60( | 60( |
| Номера групп | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Um, B | 220 | 100 | 160 | 180 | 90 |
| (U, град | (15( | 20( | (30( | 15( | (90( |

Варианты схем РГР-2