## Slide 1: Определение влияния перехода на топливопотребление в регионе при переходе от централизованного энергоснабжения к автономному
Москва 2009г.
Трушаков Р.В., аспирант (МЭИ(ТУ))

## Slide 2
Многие промышленные потребители переходят к автономному энергоснабжению, обосновываясь на разработанных бизнес-планах. Однако, при этом не учитывается как это влияет на эффективность производства энергии на централизованном источнике и каково при этом изменение общего потребления топлива в регионе.
Было проведено исследование, целью которого являлось разработка методологии определения оптимального способа энергообеспечения промышленных предприятий различными способами снабжения при условии минимизации топливопотребления региона.
Для достижения данной цели были решены следующие задачи:
- разработка математической модели региона и входящих в нее объектов;
- разработка алгоритма расчета и программного продукта;
- проведение расчетов по выбору оптимального способа энергообеспечения промышленного предприятия; а также проведение анализа полученных результатов.

## Slide 3
Структурный вид общего взаимодействия возможных стратегий развития системы энергообеспечения исследуемого промышленного потребителя некоторого промышленного узла

## Slide 4: Для решения такой сложной задачи необходим комплексный подход, который учитывал бы не только потребление топлива в рамках системы источник-потребитель, но и во всем рассматриваемом регионе. Для построения математической модели использованы методы системного анализа.
Математические модели энергогенерирующих объектов описываются на основе полуэмпирических методов, в основу которых положены энергетические характеристики основных генерирующих агрегатов.
В = f(NЭЛ, QТЕП, tН)
где NЭЛ – вырабатываемая электрическая мощность объекта;
QТЕП – получаемая тепловая мощность объекта;
tН – температура наружного воздуха.

## Slide 5: Иерархическая структура математической модели определения топливопотребления региона

## Slide 6
Общий вид окон программы, в которой реализована математическая модель расчета топливопотребления энергетической системы региона на языке программирования Delphi 7.0

## Slide 7
В качестве энергетического источника - ТЭЦ и промышленная котельная Расчет проводился при следующих параметрах: Qпотр = 40 Гкал/ч Qиное = 40 Гкал/ч Nиное = 40 МВт Nпотр = 10 МВт LСТЭР = (1000 - 15000) м

## Slide 8
В качестве энергетического источника - ТЭЦ и промышленная котельная Расчет проводился при следующих параметрах: LСТЭР = 6000 м Qиное = 40 Гкал/ч Nиное = 40 МВт Nпотр = 10 МВт Qпотр = (2,5 - 40) Гкал/ч

## Slide 9
В качестве энергетического источника – КЭС, районная и промышленная котельные Расчет проводился при следующих параметрах: LСТЭР = 6000 м Qиное = 40 Гкал/ч Nиное = 40 МВт Nпотр = 10 МВт Qпотр = (2,5 - 40) Гкал/ч

## Slide 10
В качестве энергетического источника – КЭС, районная и промышленная котельные Расчет проводился при следующих параметрах: Qпотр = 40 Гкал/ч Qиное = 40 Гкал/ч Nиное = 40 МВт Nпотр = 10 МВт LСТЭР = (1000 - 15000) м

## Slide 11: В заключение можно сделать выводы:
Уменьшать нужно не затраты на энергетические ресурсы, а затраты на их получение, так как экономия денежных средств может привести к обратному эффекту
Использование ВЭР делает энергетически обоснованным использование автономных энергетических установок
При проведении дальнейших углубленных расчетов необходим индивидуальный подход для конкретного случая с учетом особенностей конкретного предприятия

## Slide 12: Всем спасибо за внимание!