УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по вопросам благоустройства и озеленения территорий

Регистрационный номер

- Общие сведения

| Благоустройство и озеленение населённых мест |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Эффективное использование земель населённых мест, подлежащих благоустройству и озеленению с целью создания благоприятных условий для жизнедеятельности населения |

| Группа занятий: |
| --- |
| 2149 | Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий, не вошедшие в другие группы | 2213 | Агрономы и специалисты родственных профессий |
| 3212 | Специалисты по агрономии и лесному хозяйству | - | - |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

| Отнесение к видам инженерной и экономической деятельности: |
| --- |
| 74.20.11 | Архитектурная деятельность |
| 01.41.2 | Предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других зеленых насаждений |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Осуществление работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов ландшафтной архитектуры и реализация природоохранных мероприятий | 5 | Производит строительно-монтажные работы по благоустройству и озеленению территории | А/01.5 | 5 |
|  |  |  | Определяет параметры состояния элементов благоустройства и озеленения территорий | A/02.5 | 5 |
|  |  |  | Осуществляет техническое обслуживание и ремонт элементов благоустройства и работы по содержанию зеленых насаждений | А/03.5 | 5 |
|  |  |  | Реализует мероприятия по рациональному природопользованию, охране окружающей среды | А/04.5 | 5 |
| Б | Организация комплекса работ по благоустройству и озеленению объектов ландшафтной архитектуры, их охране и защите. | 6 | Организует работы по строительству, реконструкции и ремонту объектов ландшафтной архитектуры | Б/01.6 | 6 |
|  |  |  | Производит оценку состояния и инвентаризационный учет на объектах ландшафтной архитектуры | Б/02.6 | 6 |
|  |  |  | Организует мероприятия по благоустройству и озеленению территорий, рациональному природопользованию, охране окружающей среды | Б/0.3.6 | 6 |

| III. Характеристика обобщенных трудовых функций |
| --- |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция |
| Наименование | Осуществление работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов ландшафтной архитектуры и реализация природоохранных мероприятий | Код | А | Уровень квалификации | 5 |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Техник |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена. |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Обучение по программе «Безопасность жизнедеятельности» (охрана труда). |

| Дополнительные характеристики |
| --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 3212 | Специалисты по агрономии и лесному хозяйству |
| ЕКС | - | Техник |
| ОКСО | 250109 | Техник садово-паркового и ландшафтного строительства |

| 3.1.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Производит строительно-монтажные работы по благоустройству и озеленению территории | Код | А/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выдача производственных заданий и графиков производства работ персоналу по благоустройству и озеленению территорий |
| --- | --- |
|  | Согласование проектной документации со смежными организациями, контролирующими органами и заказчиком |
|  | Контроль технического состояния оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры в соответствии с инструкцией по эксплуатации |
|  | Информирование руководства в установленном порядке о возникновении нештатных ситуаций на объектах строительства |
|  | Оформление документов по результатам эксплуатационного контроля состояния и работы. |
|  | Подбор строительных материалов и средств индивидуальной защиты, проверка работоспособности и настройка инструмента, оборудования, машин и механизмов необходимых для выполнения работ. |
|  | Документально оформлять результаты проделанной работы. |
| Необходимые умения | Обеспечивать производство работ по садово-парковому строительству на объектах и территориях с учетом существующей агротехники производства работ |
|  | Составлять ведомости объемов работ на ремонт; составлять сметы на строительство объектов и уход за ними |
|  | Работать с нормативной и технической документацией по эксплуатации объектов благоустройства и озеленения |
|  | Порядок оформления документов по результатам эксплуатационного контроля состояния и работы на объектах благоустройства и озеленение. |
| Необходимые знания | Строительные нормы и правила на проектирование и благоустройство территорий, конструктивных элементов из различных строительных материалов |
|  | Технологию и агротехнику садово-паркового строительства и методы ухода за зелеными насаждениями |
|  | Основные виды, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила эксплуатации объектов благоустройства и озеленение. |
|  | Назначение и порядок использования расходных материалов, инструмента, оборудования, средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ. |
|  | Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

| 3.1.2. Трудовая функция Наименование Определяет параметры состояния элементов благоустройства и озеленения территорий Код А/02.5 Уровень (подуровень) квалификации 5 Происхождение трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала Код оригинала Регистрационный номер профессионального стандарта Трудовые действия Подбор расходных материалов, инструмента, оборудования для определения состояния элементов благоустройства и озеленения территории Отбор проб почвы на объекте для определения ее водно-физических, физико-химических и агрохимических свойств Оценка состояния зеленых насаждений, выявление причин гибели растительности Обследование территории и проведение инвентаризационных работ Составление плана-схемы с нанесением элементов благоустройства и озеленения территории Оформление инвентаризационных ведомостей и других документов, актов по полученным данным Необходимые умения Подбирать и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты Осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования Пользоваться методами определения состояния объекта в соответствии с установленными требованиями Документально оформлять результаты проделанной работы Необходимые знания Назначение и порядок использования документов, поиск дополнительной информации, оборудования и средств, необходимых для выполнения работ Правила и нормы охраны труда Порядок оформления документов по инвентаризационному учету Нормативная документация СНИП, ГОСТы, Законы в области защиты зеленых насаждений и документы действующие на территории Российской Федерации в области строительства и благоустройства , требования к комплексному благоустройству Другие характеристики - 3.1.3. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Осуществляет техническое обслуживание и ремонт элементов благоустройства и работы по содержанию зеленых насаждений | Код | А/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Приемка новых и отремонтированных объектов благоустройства и озеленения, техники и оборудования с оформлением соответствующих документов |
|  | Обход, осмотр объекта благоустройства и озеленения объектов с целью оценки их технического состояния, в том числе с использованием контрольно-измерительной аппаратуры |
|  | Выявление и фиксация дефектов элементов благоустройства на объекте ландшафтной архитектуры, в том числе с использованием контрольно-измерительной аппаратуры |
|  | Выявление причин возникновения дефектов на объекте благоустройства и озеленения |
|  | Выбор способа устранения дефектов на объекте благоустройства и озеленения |
|  | Выдача производственных заданий персоналу на выполнение работ, связанных с техническим обслуживанием, текущим ремонтом на объекте благоустройства и озеленения и контроль их выполнения |
|  | Информирование руководства в установленном порядке о наличии дефектов на объекте благоустройства и озеленения в и необходимости проведения их капитального ремонта |
|  | Подготовка проектно-сметной документации по ремонту и реконструкции благоустройству и озеленению объектов |
|  | Приемка завершенных ремонтных работ на объекте благоустройства и озеленения объектов |
|  | Оформление заявок на материально-техническое обеспечение технического обслуживания и ремонта на объекте благоустройства и озеленения объектов |
|  | Оформление документов по проведению технического обслуживания и ремонта на объекте благоустройства и озеленения объектов |
| Необходимые умения | Подбирать и использовать расходные материалы, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ |
|  | Визуально определять техническое состояние на объекте благоустройства и озеленения объектов, устанавливать наличие внешних повреждений, диагностировать неисправности и степень износа деталей и узлов |
|  | Разрабатывать проектно-сметную документацию |
|  | Осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, машин и механизмов |
|  | Определять потребность в материально-техническом обеспечении технического обслуживания и ремонта на объекте благоустройства и озеленения объектов и оформлять соответствующие заявки |
|  | Документально оформлять результаты проделанной работы |
| Необходимые знания | Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы на объекте благоустройства и озеленения объектов |
|  | Нормативная и техническая документация по техническому обслуживанию и ремонту на объекте благоустройства и озеленения объектов |
|  | Единая система конструкторской документации |
|  | Назначение и порядок использования расходных материалов, инструмента, оборудования и средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности |
|  | Порядок составления проектно-сметной документации |
|  | Порядок оформления документов по техническому обслуживанию и ремонту на объекте благоустройства и озеленения объектов |
| Другие характеристики | - |

| 3.1.4. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Реализует мероприятия по рациональному природопользованию, охране окружающей среды | Код | А/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление с проектной документацией на проведение природоохранных мероприятий |
| --- | --- |
|  | Планирование работ по проведению природоохранных мероприятий |
|  | Применять на практике требования нормативных документов связанных с природоохранными мероприятиями. |
|  | Оформление заявок на материально-техническое обеспечение проведения природоохранных мероприятий |
|  | Выдача производственного задания персоналу на выполнение технологических операций, связанных с проведением природоохранных мероприятий |
|  | Контроль качества выполнения работ по проведению природоохранных мероприятий |
|  | Оформление документов по выполнению природоохранных мероприятий |
| Необходимые умения | Подбирать и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, оборудование, машины и механизмы, средства индивидуальной защиты |
|  | Осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, машин и механизмов |
|  | Документально оформлять результаты проделанной работы |
| Необходимые знания | Нормативная и техническая документация по проведению природоохранных мероприятий |
|  | Единая система конструкторской документации |
|  | Назначение и порядок использования расходных материалов, инструмента, оборудования, машин и механизмов, средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности |
|  | Порядок оформления документов по проведению природоохранных мероприятий |
| Другие характеристики | - |

| 3.2. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Организация комплекса работ по благоустройству и озеленению объектов ландшафтной архитектуры, их охране и защите. | Код | В | Уровень квалификации | 6 |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Инженер |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат, специалитет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | От 1 и более лет |
| Особые условия допуска к работе | Обучение охране труда |

| Дополнительные характеристики |
| --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2149 2213 | Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий, не вошедшие в другие группы Агрономы и специалисты родственных профессий |
| ЕКС | - | Инженер |
| ОКСО | 250203 35.03.10 | Садово-парковое и ландшафтное строительство Ландшафтная архитектура |

| 3.2.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Организует работы по строительству, реконструкции и ремонту объектов ландшафтной архитектуры | Код | В/1.06 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка календарных планов эксплуатации, технического обслуживания и ремонта объектов благоустройства и озеленение |
| --- | --- |
|  | Выдача производственных заданий персоналу по эксплуатации, техническому обслуживанию объектов благоустройства и озеленения и контроль их выполнения |
|  | Обеспечение взаимодействия сотрудников организации для проведения работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту объектов благоустройства и озеленение |
|  | Подбор сторонних организаций и оформление с ними договоров для материально-технического обеспечения эксплуатации, технического обслуживания и ремонта объектов благоустройства и озеленение |
|  | Анализ отчетной документации по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту объектов благоустройства и озеленение |
|  | Осмотр объектов благоустройства и озеленение, техники, оборудования и определение их технического состояния |
|  | Подготовка отчетных, производственных документов, указаний, проектов приказов, распоряжений, договоров по вопросам, входящим в компетенцию |
| Необходимые умения | Определять источники, проводить поиск и анализ информации, необходимой для осуществления профессиональной деятельности |
|  | Планировать собственную работу и работу подчиненных |
|  | Проверять соответствие функционирования объектов благоустройства и озеленение требованиям технической документации |
|  | Оформлять отчетную, техническую, нормативную и распорядительную документацию |
| Необходимые знания | Нормативная и техническая документация по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту объектов благоустройства и озеленение |
|  | Количественный и качественный состав инструмента, оборудования, машин и механизмов предприятия |
|  | Единая система конструкторской документации |
|  | Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности |
|  | Порядок оформления отчетной, технической, нормативной и распорядительной документации |
| Другие характеристики | - |

| 3.2.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Производит оценку состояния и инвентаризационный учет на объектах ландшафтной архитектуры | Код | В/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Составление планов мониторинга за состоянием объектов благоустройства и озеленение |
|  | Выдача производственных заданий персоналу по определению состояния объектов благоустройства и озеленение и контроль их выполнения |
|  | Анализ данных о состоянии объектов благоустройства и озеленение |
|  | Установление возможных причин нарушений |
|  | Подготовка заключения о мелиоративном состоянии земель |
| Необходимые умения | Применять методы оценки для объектов благоустройства и озеленение |
|  | Оформлять отчетную, техническую, нормативную и распорядительную документацию |
| Необходимые знания | Нормативная и техническая документация по проведению мониторинга состояния объектов благоустройства и озеленение |
|  | Методы оценки состояния объектов благоустройства и озеленение |
|  | Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности |
|  | Порядок оформления отчетной, технической, нормативной и распорядительной документации. |
| Другие характеристики | - |

| 3.2.3. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Организует мероприятия по благоустройству и озеленению территорий, рациональному природопользованию, охране окружающей среды | Код | В/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка проектной документации на проведение природоохранных мероприятий |
| --- | --- |
|  | Выдача производственных заданий персоналу по проведению природоохранных мероприятий и контроль их выполнения |
|  | Обеспечение взаимодействия сотрудников организации для реализации природоохранных мероприятий |
|  | Подбор сторонних организаций и оформление с ними договоров для проведения природоохранных мероприятий |
|  | Анализ отчетной документации по реализации природоохранных мероприятий |
|  | Приемка работ, выполненных в рамках реализации природоохранных мероприятий |
|  | Подготовка отчетных, производственных документов, указаний, проектов приказов, распоряжений, договоров по вопросам, входящим в компетенцию |
| Необходимые умения | Определять источники, проводить поиск и анализ информации, необходимой для осуществления профессиональной деятельности |
|  | Планировать собственную работу и работу подчиненных |
|  | Пользоваться методами проведения природоохранных мероприятий и оценки их качества |
|  | Подбирать расходные материалы, инструмент, оборудование, машины и механизмы, необходимые для выполнения работ |
|  | Оформлять отчетную, техническую, нормативную и распорядительную документацию |
| Необходимые знания | Нормативная и техническая документация по проведению природоохранных мероприятий |
|  | Единая система конструкторской документации |
|  | Количественный и качественный состав расходных материалов, инструмента, оборудования, машин и механизмов |
|  | Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности |
|  | Порядок оформления отчетной, технической, нормативной и распорядительной документации |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет леса», город Мытищи

Декан Ландшафтной архитектуры Фролова Вера Алексеевна

| 4.2. Наименования организаций-разработчиков |
| --- |
| 1. | РОО «Санкт-Петербургское объединение ландшафтных архитекторов», город Санкт-Петербург |
| 2. | РОО «Московское объединение ландшафтных архитекторов», город Москва |
| 3. | ООО «ВТМ Дорпроект», город Москва |
| 4. | Государственное унитарное предприятие «Мосзеленхоз» , город Москва |
| 5. | Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук, город Москва |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих

Общероссийский классификатор специальностей по образованию